Контрольно - кассовая машина

Меркурий-180Ф

Инструкция по сервисному обслуживанию

АВЛГ 575.00.00 РД

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Введение	3

2.  Структура главного меню	3

3.  Режим «ПАРОЛИ»	4

4.  Режим «СЕР»	5

4.1. Подрежим «ОПЦ СЕРВ» – установка опции сервисного обслуживания	5

5.  Режим «ПРГ»	5

5.1.  Подрежим «ДАТА-ВР» – программирование даты/времени ККМ	5

5.2.  Подрежим «ПРИНТЕР» – просмотр/изменение  значений параметров принтера	6

5.3.  Подрежим «АККУМУЛ» – просмотр/изменение  значений электрических параметров аккумулятора	6

5.4.  Подрежим «ЗАВ. УСТ» – сброс значений параметров принтера и аккумулятора в  начальные (заводские) установки	7

6.  Режим «КАЛИБР»	8

6.1.  Подрежим «ПРИНТЕР» – калибровка температурного датчика термоголовки принтера	8

6. 2.  Подрежим «АККУМУЛ» – калибровка напряжения аккумулятора	9

7.  Режим «СБРОС»	9

7. 1. Подрежим «СВЕРТКА» – сброс свертки основного режима ККМ	9

7. 2. Подрежим «Lo9» (Log) – обнуление сменного электронного журнала	9

3. Подрежим «БЛОК. НП» – сброс блокировки режима налогового инспектора	9

7.4. Подрежим «EEPROM» – полное обнуление микросхемы EEPROM	9

# 1.  Введение

Настоящее Руководство по расширенному сервисному обслуживанию контрольно-кассовой машине (ККМ) “Меркурий-180Ф”.

Вход в расширенный сервисный режим осуществляется путем удержания нажатой сервисной кнопки на печатной плате во время включения ККМ.

При этом на дисплее будет сообщение "   ------". Необходимо ввести сервисный пароль. На заводе-изготовителе сервисный пароль устанавливается в "000000" (все нули). При вводе верного сервисного пароля осуществляется вход в главное меню.

# 2.  Структура главного меню

- «ПАРОЛИ» – просмотр всех паролей доступа к соответствующим режимам ККМ.

- «СЕР» – стандартное подменю сервисника, также доступное из основного режима ККМ (см. РЭ/Сервисный режим).

- «ПРГ» – подменю сервисного программирования.

- «ДАТА-ВР» – программирование даты/времени;

- «ПРИНТЕР» – значения параметров принтера;

- «АККУМУЛ» – значения электрических параметров аккумулятора;

- «ЗАВ. УСТ» – сброс значений параметров принтера и аккумулятора в  начальные (заводские) установки;

- «КАЛИБР» – подменю режима калибровок.

- «ПРИНТЕР» – калибровка температурного датчика термоголовки принтера;

- «АККУМУЛ» – калибровка напряжения аккумулятора;

- «СБРОС» – сброс (обнуление) блокировок и энергонезависимых данных ККМ.

- «СВЕРТКА» – сброс свертки основного режима ККМ;

- «Lo9» (Log) – обнуление сменного электронного журнала;

- «БЛОК. НП» – сброс блокировки режима налогового инспектора при 5-ти неверных попытках ввода пароля доступа к режиму НП;

- «EEPROM» – полное обнуление микросхемы EEPROM;

Переход между позициями меню осуществляется по клавише  «АН/РЕ». Для входа в  режим надо нажать клавишу «ИТ».

Перебор пунктов подменю вперед/назад осуществляется по клавишам «+»/«–» соответственно.

Возврат в главное меню из подменю – клавиша «АН/РЕ».

Клавишей «С» осуществляется быстрый переход на первый пункт меню/подменю.

# 3.  Режим «ПАРОЛИ»

В данном пункте меню можно последовательно просмотреть пароли доступа  ко всем режимам ККМ, включая пароли кассиров.

Циклический перебор паролей вперед/назад осуществляется по клавишам «+»/«–» соответственно.

| № пароля на индикаторе | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кассовый режим (?) – Кассир 1 | 000001 |
| 2 | Кассовый режим (?) – Кассир 2 | 000002 |
| 3 | Кассовый режим (?) – Кассир 3 | 000003 |
| 4 | Кассовый режим (?) – Кассир 4 | 000004 |
| 5 | Кассовый режим (?) – Кассир 5 | 000005 |
| 6 | Кассовый режим (?) – Кассир 6 | 000006 |
| 7 | Кассовый режим (?) – Кассир 7 | 000007 |
| 8 | Кассовый режим (?) – Кассир 8 | 000008 |
| 9 | ОСГ (Z-отчеты) | 000000 |
| 10 | ОБГ (X-отчеты) | 000000 |
| 11 | ПРГ (программирование) | 000000 |
| 12 | СПР (справочники) | 000000 |
| 13 | EL (режим работы с ЭКЛЗ) | 000000 |
| 14 | НП (режим налогового инспектора) | 000000 (нефискальная ККМ) |

# 4.  Режим «СЕР»

## 4.1. Подрежим «ОПЦ СЕРВ» – установка опции сервисного обслуживания

Опция сервисного обслуживания (опция сервисника) задает периодичность в днях, с которой должно проводиться обслуживание кассового аппарата сервисной организацией.

Если значение опции больше 1, то при каждом проведении Z-отчета по кассе, значение опции декрементируется (уменьшается на 1). При уменьшении до 10,  после завершения печати отчета по кассе (Z или X) на  печать выдается предупреждение:

ДО СЕРВИСН. ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОСТАЛОСЬ ДНЕЙ:  9

И так до 0 (сервисная опция=1).

После этого (при достижении сервисной опции значения 1) в кассовом режиме после окончания печати чека происходит дополнительный прогон чековой ленты, что влечет за собой повышенный расход бумаги и выдается на печать сообщение:

ПРОВЕДИТЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Минимальное положительное программируемое значение опции – 31 (задает период обслуживания в 30 дней).

Если сервисная опция равна 0 (опция отключена), то никаких предупреждений о необходимости проведения сервисного обслуживания не выводится.

Описание остальных пунктов режима «СЕР» см. Руководство по эксплуатации/ Сервисный режим

# 5.  Режим «ПРГ»

## 5.1.  Подрежим «ДАТА-ВР» – программирование даты/времени ККМ

Программирование даты/времени проводится согласно пункту 5.1 Руководства по эксплуатации. Единственное отличие в том, что в данном режиме можно установить любое значение даты/времени, без согласования значения с ФП и (или) ЭКЛЗ. По включению ККМ в основном режиме, будет произведена автоматическая коррекция даты/времени на минимально возможное, согласно данных в ФП и (или) ЭКЛЗ.

## 5.2.  Подрежим «ПРИНТЕР» – просмотр/изменение  значений параметров принтера

В этом режиме определяются параметры печатающего механизма. В нижеследующей таблице приводятся значения и описания этих параметров. Циклический перебор параметров вперед/назад осуществляется по клавишам «+»/«–» соответственно. Для изменения значения параметра следует нажать клавишу «X» или сразу начать ввод на цифровой клавиатуре и нажать клавишу «ИТ» для завершения ввода.

| № параметра | Обозначение на дисплее | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П1 | 0С | 190 |
| 2 | П2 | 60С | 60 |
| 3 | П3 | Points | 64 |
| 4 | П4 | Зарезервировано | 1800 |
| 5 | П5 | Bum | 600 |
| 6 | П6 | Speed beg | 58000 |
| 7 | П7 | PWM on | 160 |
| 8 | П8 | PWM off | 130 |
| 9 | П9 | Print Correction | 3 |
| 10 | П10 | K1 -> Volt | 40000 |
| 11 | П11 | Termohead sensor value | 1800 |
| 12 | П12 | Overheat timeout (в секундах) | 30 |

Внимание! Внесение изменений в параметры относительно заводских установок может привести к неработоспособности печатающего механизма! Без четкого понимания правильности Ваших действий настоятельно не рекомендуем этого делать! Для восстановления заводских установок следует вновь ввести значения по умолчанию.

## 5.3.  Подрежим «АККУМУЛ» – просмотр/изменение  значений электрических параметров аккумулятора

В этом режиме определяются электрические параметры, необходимые для функционирования ККМ. В нижеследующей таблице приводятся значения и описания этих параметров. Циклический перебор параметров вперед/назад осуществляется по клавишам «+»/«–» соответственно. Для изменения значения параметра следует нажать клавишу «X» или сразу начать ввод на цифровой клавиатуре и нажать клавишу «ИТ» для завершения ввода.

| № параметра | Обозначение на дисплее | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | П1 | Charge | 600 |
| 2 | П2 | 3s_on | 800 |
| 3 | П3 | 3s_off | 780 |
| 4 | П4 | 2s_on | 760 |
| 5 | П5 | 2s_off | 740 |
| 6 | П6 | 1s_on | 720 |
| 7 | П7 | 1s_off | 700 |
| 8 | П8 | Batt_WARN | 680 |
| 9 | П9 | Batt_ERROR | 660 |
| 10 | П10 | Batt_ERROR_M | 640 |
| 11 | П11 | VCalib | 40000 |

Внимание! Внесение изменений в параметры относительно заводских установок может привести к неработоспособности ККМ! Без четкого понимания правильности Ваших действий настоятельно не рекомендуем этого делать! Для восстановления заводских установок следует вновь ввести значения по умолчанию.

## 5.4.  Подрежим «ЗАВ. УСТ» – сброс значений параметров принтера и аккумулятора в  начальные (заводские) установки

Для восстановления заводских предустановок параметров конфигурации ККМ: принтера и аккумулятора (см. п.п.№ 5.2, 5.3 настоящего Руководства) необходимо нажать клавишу «ИТ» и дождаться появления сообщение на индикаторе "НОР".

# 6.  Режим «КАЛИБР»

## 6.1.  Подрежим «ПРИНТЕР» – калибровка температурного датчика термоголовки принтера

Эту операцию необходимо проводить после каждого ремонта печатной платы ККМ. Для этого необходимо отсоединить кабель термоголовки от платы управления, подключить калибрующий кабель принтера с резистором 7,5 кОм ± 5% и при сообщении на дисплее нажать клавишу «ИТ» калибровочный коэффициент запишется в параметры конфигурации ККМ. Число на дисплее будет от 1000 до 2500. Теперь нужно выключить ККМ и подключить кабель принтера к плате управления.

## 6. 2.  Подрежим «АККУМУЛ» – калибровка напряжения аккумулятора

Эту операцию необходимо проводить после каждого ремонта печатной платы ККМ. Для этого требуется  измерить напряжение на аккумуляторе с точностью до 0,01В и, если оно отличается от индицируемого в данный момент значения, ввести его с помощью цифровой клавиатуры нажать клавишу «ИТ». После этого ККМ пересчитает свои измерительные цепи.

# 7.  Режим «СБРОС»

## 7. 1. Подрежим «СВЕРТКА» – сброс свертки основного режима ККМ

Нажать клавишу «ИТ» и дождаться появления сообщение на индикаторе "НОР"

## 7. 2. Подрежим «Lo9» (Log) – обнуление сменного электронного журнала

Нажать клавишу «ИТ» и дождаться завершения операции "ОБНУЛ…".

## 3. Подрежим «БЛОК. НП» – сброс блокировки режима налогового инспектора

Сброс блокировки при 5-ти неверных попытках ввода пароля доступа к режиму НП. Нажать клавишу «ИТ» и дождаться появления сообщение на индикаторе "НОР"

## 7.4. Подрежим «EEPROM» – полное обнуление микросхемы EEPROM

Полное обнуление микросхемы EEPROM записью во все ее ячейки значения 0xFF  и обнуление внутренних счетчиком ККМ. Нажать клавишу «ИТ» и дождаться завершения операции "ОБНУЛ…".